## Slide 1
ILSOS_PrismaticRD_PTOP
Arc 출사 파라미터 시각화
원점 방향 이상 발광 - 원인 분석과 조합별 빔 경로
2026-09-07 | SeqUploadWeldingList / ScannerParam 정적 분석
근거 로그 Aurora_20260905.log / Aurora_20260906.log
소스 무수정 (분석 전용) · 현장 검증 미실시

## Slide 2
SUMMARY
결론 - Arc가 원점 방향으로 발광한 원인 후보 3건
셋 다 레시피 / 스캐너 파라미터로 바로 회피 가능합니다. 1·2번을 먼저 적용하고 재현 여부를 보면 어느 후보인지 확정됩니다.
CRITICAL · 최유력
후보 1 - Arc Ramping Interval = 0
ArcRampingInterval 은 초기값이 없어 기본 0.0 입니다 (ScannerParam.cs:331). 여기에 Ramping Start/End Distance 를 하나라도 넣으면 theta = (0/R)x(180/pi) = 0 이 되고, (int)(Dist / 0) = (int)+INF = int.MinValue 로 카운터가 붕괴합니다. Constant 루프가 약 21.5억 회 ArcAbs(center, 0도) 를 리스트에 밀어넣어 RTC 리스트가 넘치고, 넘친 자리의 미초기화 좌표(0,0 = 원점)가 마크(레이저 ON)로 실행됩니다.
조치 : Arc Ramping Interval = 0.1 mm (툴팁 권장값). 램핑이 필요 없으면 Start = End = 0 이 더 안전합니다.
SERIOUS
후보 2 - 램핑 길이 가드의 단위 버그
분기 조건(:1303)이 호 길이를 R x |Sweep도| 로 계산합니다. 실제 호 길이는 R x |Sweep도| x pi/180 이라 우변이 약 57.3배 과대합니다. (정확한 값이 Arc.Length 에 이미 있는데 쓰지 않습니다.) 그래서 램핑 거리가 실제 호보다 길어도 분기에 진입하고, rising+falling 이 totalCount 를 넘겨 의도한 각도를 초과해 레이저 ON 상태로 회전합니다. 끝나면 _LastX/_LastY 에 실제와 다른 좌표(PF2)를 기록해 다음 객체가 점프를 생략합니다.
조치 : Start + End <= 호길이 x 0.5 호길이 = R x |Sweep도| x 0.01745
WARNING · 병행 확인
후보 3 - LaserOnDelay -1800us + JumpDelay 0
LaserOnDelay 는 부호 있는 int 이고 (ScannerParam.cs:58) 단위는 us 입니다 (ScannerRTC6.cs:691, 1bit = 0.5us). 음수는 마크 시작 이전에 레이저를 켜므로 직전 점프 구간 끝에서 발광합니다. 현장 로그 실측값이 -1800us 이고 JumpDelay 가 0 이라 미러 정정 대기 없이 발광합니다. JumpSpeed 1000 mm/s 기준 최대 1.8 mm 선행 발광.
조치 : LaserOnDelay -200~0 검토, JumpDelay 100~300us. 단 1.8mm 규모라 '원점까지'는 이것만으론 설명 안 됩니다.

## Slide 3
PARAMETERS
기준 파라미터 세트
A 는 Aurora_20260906.log 에서 그대로 읽은 값. B / C 는 본 자료의 시뮬레이션 예시입니다.
파라미터 | A · 현장 실측 | B · 권장(램핑 사용) | C · 재현 조건(NG)
LaserOnDelay | -1800 us | -200 us | -1800 us
LaserOffDelay (uint · 음수 불가) | 0 us | 0 us | 0 us
JumpDelay | 0 us | 200 us | 0 us
MarkDelay | 200 us | 200 us | 200 us
PolygonDelay (Arc 분절 간) | 0 us | 50~100 us | 0 us
JumpSpeed | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s
MarkSpeed | 100 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s
LaserPower1 (Center) | 467 W | 467 W | 467 W
ArcRampingInterval | - (미설정 = 0) | 0.1 mm | 0 mm
RampingStartDist / EndDist | 0 / 0 | 2 / 2 mm | 10 / 10 mm
RampingStartPower / EndPower | - | 30 / 30 % | 30 / 30 %
Arc 형상 (예시) | R 10mm, Sweep 90도 | R 10mm, Sweep 90도 | R 10mm, Sweep 90도
-> 실제 호 길이 | 15.71 mm | 15.71 mm | 15.71 mm
실제 호 길이 = R x Sweep도 x pi/180 = 10 x 90 x 0.01745 = 15.71 mm <- 코드의 가드는 R x Sweep도 = 900 과 비교하므로 걸러주지 않습니다.

## Slide 4
GRID A
격자 A - Draw 타입별 출사 형상 (출사 분기 8종)
FuncLoadDrawObjectScannerParamSelected() 가 실제로 처리하는 분기. Ellipse · Rectangle · Roi 는 분기가 없어 여기에 없습니다 (별건).
원점(0,0)
OK
Line
LoadLineScannerParam · :696 PolyLine(LineEdit) 포함
원점(0,0)
SpotShotTime
OK
Dot
LoadDotScannerParam · :986 정지 발광
원점(0,0)
OK
Spline
LoadSplineScannerParam · :1032 나선(토네이도)
원점(0,0)
_LastX/_LastY 갱신 없음 (:1179)
주의
SnowMan
LoadSnowManScannerParam · :1132 현장 미사용
원점(0,0)
center
OK
Arc
LoadArcScannerParam · :1183 Circle 포함 · 본 자료 핵심
원점(0,0)
3점 통과 원호
OK
Arc3Point
LoadArc3PScannerParam · :1384 직렬화명 Arc3p
원점(0,0)
OK
ZigZag
LoadZigzagScannerParam · :1585 직선 + 원호 반복
원점(0,0)
부모 ScannerParam 상속 · MarkingCount 반복
OK
Group
LoadGroupScannerParam · :337 서브객체 재귀
마크 = 용접 (레이저 ON, 의도됨)
점프 (레이저 OFF, 의도됨)
이상 발광 (레이저 ON, 의도 안 됨)
와블 궤적
파워 저 -> 고 (같은 파랑 계열의 명도로만 표현)

## Slide 5
GRID B · 핵심
격자 B - Arc x 램핑 / 와블 조합 (1/2)
모두 R 10 mm · Sweep 90도 · CCW 동일 형상. 행 = 램핑 상태, 열 = 와블 상태.
Wobble OFF
Wobble ON · 진폭 小
Wobble ON · 진폭 大
SnowMan ON
램핑 OFF
Start = 0 · End = 0
원점(0,0)
OK
Wobble OFF
Start = 0 · End = 0
원점(0,0)
OK
Wobble ON · 진폭 小
Start = 0 · End = 0
원점(0,0)
OK
Wobble ON · 진폭 大
Start = 0 · End = 0
원점(0,0)
OK
SnowMan ON
Start = 0 · End = 0
램핑 ON · 정상
Interval 0.1 · 2+2 mm
원점(0,0)
OK
Wobble OFF
Interval 0.1 · 2+2 mm
원점(0,0)
OK
Wobble ON · 진폭 小
Interval 0.1 · 2+2 mm
원점(0,0)
OK
Wobble ON · 진폭 大
Interval 0.1 · 2+2 mm
원점(0,0)
OK
SnowMan ON
Interval 0.1 · 2+2 mm
마크 = 용접 (레이저 ON, 의도됨)
점프 (레이저 OFF, 의도됨)
이상 발광 (레이저 ON, 의도 안 됨)
와블 궤적
파워 저 -> 고 (같은 파랑 계열의 명도로만 표현)

## Slide 6
GRID B · 핵심
격자 B - Arc x 램핑 / 와블 조합 (2/2)
모두 R 10 mm · Sweep 90도 · CCW 동일 형상. 행 = 램핑 상태, 열 = 와블 상태.
Wobble OFF
Wobble ON · 진폭 小
Wobble ON · 진폭 大
SnowMan ON
램핑 ON · 거리 과대
Interval 0.1 · 10+10 mm
원점(0,0)
90도 -> 114.6도 초과 회전
_Last 는 90도 지점으로 기록 -> 다음 객체 오작동
NG
Wobble OFF
Interval 0.1 · 10+10 mm
원점(0,0)
90도 -> 114.6도 초과 회전
_Last 는 90도 지점으로 기록 -> 다음 객체 오작동
NG
Wobble ON · 진폭 小
Interval 0.1 · 10+10 mm
원점(0,0)
90도 -> 114.6도 초과 회전
_Last 는 90도 지점으로 기록 -> 다음 객체 오작동
NG
Wobble ON · 진폭 大
Interval 0.1 · 10+10 mm
원점(0,0)
90도 -> 114.6도 초과 회전
_Last 는 90도 지점으로 기록 -> 다음 객체 오작동
NG
SnowMan ON
Interval 0.1 · 10+10 mm
램핑 ON · Interval 0
Interval 0 · 10+10 mm
원점(0,0)
리스트 오버플로 -> 원점(0,0) 으로 마크
레이저 ON 상태로 원점 복귀 = 현장 현상
NG
Wobble OFF
Interval 0 · 10+10 mm
원점(0,0)
리스트 오버플로 -> 원점(0,0) 으로 마크
레이저 ON 상태로 원점 복귀 = 현장 현상
NG
Wobble ON · 진폭 小
Interval 0 · 10+10 mm
원점(0,0)
리스트 오버플로 -> 원점(0,0) 으로 마크
레이저 ON 상태로 원점 복귀 = 현장 현상
NG
Wobble ON · 진폭 大
Interval 0 · 10+10 mm
원점(0,0)
리스트 오버플로 -> 원점(0,0) 으로 마크
레이저 ON 상태로 원점 복귀 = 현장 현상
NG
SnowMan ON
Interval 0 · 10+10 mm
마크 = 용접 (레이저 ON, 의도됨)
점프 (레이저 OFF, 의도됨)
이상 발광 (레이저 ON, 의도 안 됨)
와블 궤적
파워 저 -> 고 (같은 파랑 계열의 명도로만 표현)

## Slide 7
TABLE
격자 B - 수치 (그림 없이 읽는 표)
R 10 mm · Sweep 90도 · 호길이 15.71 mm 기준. 손 검산 값입니다.
램핑 상태 | Interval | Start+End | theta | totalCount | 실제 회전각 | 판정 | 근거
램핑 OFF | - | 0 mm | - | - | 90.0도 | OK | 단일 ArcAbs (:1369)
램핑 ON · 정상 | 0.1 mm | 4 mm | 0.573도 | 157 | 90.0도 | OK | rising 20 + const 117 + falling 20 = 157
램핑 ON · 거리 과대 | 0.1 mm | 20 mm | 0.573도 | 157 | 114.6도 | 과회전 | rising 100 + const 0 + falling 100 -> 24.6도 초과
램핑 ON · Interval 0 | 0 mm | 20 mm | 0도 | int.MinValue | 붕괴 | 리스트 폭주 | 0 으로 나눗셈 -> 약 21.5억 회 ArcAbs
와블 / 스노우맨 사용 여부는 위 판정에 영향을 주지 않습니다.
램핑 카운터 계산(:1313-1316)과 와블 설정(:1201-1265)은 서로 독립적인 코드 경로입니다. 즉 와블을 끄더라도 후보 1·2 는 그대로 발생합니다.
반대로 와블은 파라미터가 커질수록 입열이 분산되므로, 램핑 문제를 고친 뒤 별도로 튜닝해야 합니다. 격자 C 를 참고하십시오.

## Slide 8
GRID C (1/3)
격자 C - 값의 크고 작음이 만드는 차이 : Arc Ramping Interval / Ramping 거리 합
각 행은 파라미터 하나를 작게 / 권장 / 크게 3단으로 비교합니다.
작게
권장
크게
Arc Ramping Interval
호 분할 간격
원점(0,0)
0 으로 나눗셈 -> 카운터 붕괴
NG
0 mm
theta = 0 · 카운터 붕괴
원점(0,0)
OK
0.1 mm
157 분할 · 계단 안 보임
원점(0,0)
주의
2.0 mm
8 분할 · 파워 계단 발생
Ramping 거리 합
Start + End (호길이 15.71)
원점(0,0)
OK
4 mm
호길이의 25% · 정출력 구간 충분
원점(0,0)
OK
8 mm
호길이의 51% · 실용 상한
원점(0,0)
24.6도 초과 회전
NG
20 mm
호길이 초과 -> 24.6도 과회전

## Slide 9
GRID C (2/3)
격자 C - 값의 크고 작음이 만드는 차이 : LaserOnDelay / Wobble 진폭
각 행은 파라미터 하나를 작게 / 권장 / 크게 3단으로 비교합니다.
작게
권장
크게
LaserOnDelay
음수 = 선행 발광
원점(0,0)
점프 구간 선행 발광 1.8 mm
주의
-1800 us
현장값 · 점프 끝 1.8 mm 발광
원점(0,0)
OK
-200 us
0.2 mm · 시작부 언더필 방지
원점(0,0)
OK
0 us
선행 발광 없음
Wobble 진폭
Transversal
원점(0,0)
OK
0.3 mm
좁음 · 갭이 작을 때
원점(0,0)
OK
1.0 mm
표준 · 갭 브리징
원점(0,0)
주의
3.0 mm
입열 분산 · 관통 저하 주의

## Slide 10
GRID C (3/3)
격자 C - 값의 크고 작음이 만드는 차이 : Wobble 주파수 / PolygonDelay
각 행은 파라미터 하나를 작게 / 권장 / 크게 3단으로 비교합니다.
작게
권장
크게
Wobble 주파수
MarkSpeed 100 mm/s 기준
원점(0,0)
주의
50 Hz
0.5 loop/mm · 궤적이 비드에 남음
원점(0,0)
OK
150 Hz
1.5 loop/mm · 균일한 비드
원점(0,0)
OK
300 Hz
3.0 loop/mm · 스캐너 한계
PolygonDelay
Arc 분절 간 정정
원점(0,0)
분절 경계에서 궤적 흔들림
주의
0 us
현장값 · 정정 대기 없음
원점(0,0)
OK
50 us
권장 · 분절 경계 정정
원점(0,0)
분절마다 정지 -> 입열 집중
주의
500 us
157 분절 기준 T/T +78 ms

## Slide 11
ACTION
현장 조치 체크리스트
1·2 번만 먼저 적용하고 재현되는지 확인하십시오. 한 번에 다 바꾸면 원인이 확정되지 않습니다.
# | 항목 | 내용
1 | Arc Ramping Interval 확인 | Arc 를 쓰는 모든 레시피 · 모든 Scanner Param No 에 대해 값이 0 이 아닌지 확인. 0 이면 0.1 로 설정.
2 | 램핑 미사용 시 | Start Distance = 0, End Distance = 0 -> 단일 ArcAbs 경로(:1369)로 빠져 카운터 붕괴 · 과회전 모두 회피. 가장 안전한 설정.
3 | 램핑 사용 시 길이 검산 | 호길이 = R x Sweep도 x 0.01745. Start + End <= 호길이 x 0.5 를 Arc 마다 확인. 코드의 자동 가드는 57.3배 느슨해서 걸러주지 않습니다.
4 | 선행 발광 확인 | LaserOnDelay -1800us 유지 여부 판단. 점프 종단 1.8 mm 발광이 허용되는 공정인지 확인. 줄인다면 -200us 부터. 동시에 JumpDelay 를 100~300us 로.
5 | Arc 분절 정정 | PolygonDelay = 0 은 Arc 분절 사이 정정 대기가 없다는 뜻. 원호 오버슈트가 보이면 50~100us 를 넣고 비교.
6 | 재현 시험 | 1·2 번만 적용 -> 재현 여부 확인 -> 재현되면 후보 3(딜레이) 쪽으로 이동.
별건 - 아직 조치 대기
Ellipse / Rectangle / Roi 는 출사 분기가 없어 getScannerParameter() 가 null 을 반환하고, SeqUploadWeldingList.cs:364 에서 NullReferenceException 이 발생합니다. 세 타입 모두 Enabled 기본값이 true 라 조기 반환에도 걸리지 않고, 툴바에 버튼이 노출되어 있어 실수로 그릴 수 있습니다.

## Slide 12
REFERENCE
참조한 소스 위치
모두 정적 분석 기준. 소스는 수정하지 않았습니다.
위치 | 내용
SeqUploadWeldingList.cs:1269 | length = param.ArcRampingInterval
SeqUploadWeldingList.cs:1273-1278 | theta = (length / radius) x (180/pi), CW 는 부호 반전
SeqUploadWeldingList.cs:1302-1303 | 램핑 분기 가드 - R x ¦Sweep도¦ (pi/180 누락)
SeqUploadWeldingList.cs:1313-1316 | risingEdgeCount · fallingEdgeCount · totalCount
SeqUploadWeldingList.cs:1342-1344 | Constant 구간 루프 (카운터 붕괴 시 폭주 지점)
SeqUploadWeldingList.cs:1366-1367 | lastSweep 보정 ArcAbs
SeqUploadWeldingList.cs:1374-1375 | _LastX/_LastY = obj.PF2 (물리 위치와 어긋날 수 있음)
SeqUploadWeldingList.cs:1220, 800 | '이미 시작점인가' 판정 -> 점프 생략 분기
SeqUploadWeldingList.cs:361-364 | obj.Enabled 조기 반환 / getScannerParameter() NRE 지점
ScannerParam.cs:331-341 | ArcRampingInterval - 초기값 없음(=0), 권장 0.1 mm
ScannerParam.cs:56-70 | LaserOnDelay = int(음수 가능), LaserOffDelay = uint
ScannerRTC6.cs:691-699 | 딜레이 단위 - 레이저 0.5us/bit, 스캐너 10us/bit
ScannerRTC6.cs:262-271 | ArcAbs(x, y, angle) - 각도 degree, CW 가 +
ArcCircleTool.cs:905-924 | SweepAngle degree, Length = R x Sweep x pi/180 (정확값 존재)