## Slide 1
레시피 화면 작업 매뉴얼
현장용 · 소스 기준 동작과 주의사항
Recipe → Scanner Object Teaching
2026-09-15
PtoP 각형화 단동 용접기 (유니셀)
이 문서는 화면 설명서가 아니라 소스에서 확인한 실제 동작만 모은 것입니다.
화면에 쓰인 단위·이름과 실제 동작이 다른 항목이 포함되어 있으니 그대로 따라 주십시오.
다루는 것 작업 순서 · 도형 종류별 출사 가능 여부 · 파라미터가 실제로 적용되는 범위 · 출사 전 차단 조건
안 다루는 것 비전/스카우트 레시피, 캘리브레이션, 자동 운전 시퀀스

## Slide 2
1. 작업 순서
각 단계에서 틀리기 쉬운 지점을 함께 적었습니다
1
레시피 선택 / 활성화
전환 전에 현재 화면 내용을 저장했는지 확인. 저장 안 하고 전환하면 덮어쓸 수 있음 (7쪽)
2
도형 그리기 (Draw)
Ellipse · Rectangle · Roi 는 그려져도 용접되지 않음. PolyLine 은 도구 자체가 없음 (3쪽)
3
도형마다 Parameter ID 지정
ID 는 1 부터. 0 으로 두면 업로드에서 오류가 납니다
4
Parameter 값 설정
Laser Power 는 % 가 아니라 W 로 넣습니다 (4쪽). Frequency 는 첫 도형 것만 적용 (5쪽)
5
저장
저장하지 않으면 출사에 반영되지 않습니다
6
Run Welding (출사)
PLC 지시 레시피·페이지와 다르면 확인창도 안 뜨고 차단됩니다 (8쪽)

## Slide 3
2. 도형 종류 — 용접되는 것과 안 되는 것
화면에 버튼이 있어도 전부 출사되는 것은 아닙니다
용접됨
도형
비고
Line
직선
Dot
점 (Spot Shot Time 적용)
Arc
호
Circle
원 — 내부적으로 Arc 로 취급됩니다
Arc 3Point
3점 호
Spline
자유 곡선
SnowMan
SnowMan 파라미터 별도
ZigZag
Group
묶음 — 묶인 도형에 함께 적용
용접 안 됨
도형
실제 동작
Ellipse
그려지고 저장도 되지만 출사 대상에서 제외
Rectangle
위와 동일
Roi
위와 동일
이 세 가지는 출사 시 건너뛰고 로그만 남깁니다.
화면에서는 도형이 그대로 보이므로 "그렸는데 용접이 안 된다" 로 나타납니다.
도구 없음
PolyLine — 도구 목록에 등록되어 있지 않습니다. 미구현이며
그리거나 저장할 수 없습니다. 연속 직선은 Line 을 이어서 쓰십시오.
근거 Model.cs:109-121 (등록 도구 12종) / SeqUploadWeldingList.cs:613-634 (출사 지원 판정)

## Slide 4
3. Laser Power — 화면은 '%' 지만 W 로 넣습니다
가장 많이 틀리는 항목입니다
화면 표기는 Laser Power(%) 이고 설명도 "Max:100, Min:0, Unit: %" 로 되어 있지만,
실제로는 이 값을 와트(W) 로 받아 파워캘 CSV 에서 해당 W 의 출력 지령을 찾습니다.
값이 전달되는 경로
레시피 Laser Power #1 / #2 (W) → 파워캘 CSV 조회 → 지령 % → DA 출력 전압 → 발진기
확인할 것
항목
내용
단위
W (정수만). 소수점은 입력해도 버려집니다
#1 / #2
#1 = Center, #2 = Ring. 본 레이저는 단일 발진기이므로 현장 설정을 따르십시오
파워캘 기준
CSV 의 만점이 곧 설비가 믿는 발진기 정격입니다. 발진기를 바꾸면 CSV 도 바꿔야 합니다
2026-09-03 조치
2000W 발진기에 3000W CSV 가 물려 있어 레시피 W 의 2/3 만 출사되던 건을 바로잡았습니다
→ 환산 대상
Power #1 / #2 를 × 2/3 으로 환산해야 종전과 같은 실출력이 유지됩니다
근거 ScannerParam.cs:117-131 (화면 표기) / SeqUploadWeldingList.cs:651-684 (W 로 사용) / 상세: 260903_파워캘_3000W오적용_레시피환산.md

## Slide 5
4. Laser Frequency / Pulse Duration — 첫 도형 것만 적용됩니다
ID 마다 다르게 넣어도 차이가 나지 않는 이유
이 두 값은 출사 시작 전에 한 번만 세팅되며, 그때 쓰는 값은
선택된 도형 목록의 첫 번째 도형이 가진 Parameter ID 의 값입니다.
→ Parameter ID 2, 3 … 에 넣은 Frequency / Pulse Duration 은 무시됩니다.
소수점이 버려집니다
화면 입력 (kHz)
실제 전달값
0.2
0
0.5
0
2.5
2
4.9
4
5
5
화면 안내 범위는 0.2 ~ 5 kHz 이지만
1 미만은 전부 0 이 됩니다.
값을 넣을 때는 정수로 넣으십시오.
지금 값을 바꾸지 마십시오
현재 현장에서 쓰는 값(Frequency 10 / Pulse Duration 0.1)은
물리적으로 계산해서 정한 값이 아니라 "이 값을 넣으니 출사되더라" 로
찾은 경험값입니다. 소스 주석에 그렇게 기록되어 있습니다.
값 변환 과정에 단위 문제가 있는 것이 확인되었으나,
지금의 경험값이 그 상태에 맞춰져 있습니다.
변환식을 고치면 현재 잘 나오는 조건이 전부 어긋납니다.
바꿔야 한다면 발진기 사양 확인 → 시험 조건 확보 →
재티칭 계획이 선 뒤에 진행하십시오. 임의 변경 금지.
근거 SeqUploadWeldingList.cs:206-212 / 상세: 260907_LaserFrequency_단위계통_분석.md

## Slide 6
5. 파라미터가 실제로 적용되는 범위
도형마다 적용되는 것과, 첫 도형 것만 쓰는 것
도형마다 적용됨
구분
항목
Laser
Laser Power #1 / #2 (W)
Speed
Mark Speed(mm/s), Jump Speed(mm/s), Spot Shot Time(ms)
Laser Delay
Laser On Delay(㎲), Laser Off Delay(㎲)
Scanner Delay
Jump Delay, Mark Delay, Polygon Delay (㎲)
Ramping
Start/End Power(%), Start/End Distance(mm), Arc Ramping Interval(mm)
Wobbel
Use Wobbel, Frequency(Hz), Transversal(mm), Longditudinal(mm), Shape
SnowMan
Use SnowMan, Angle, Head/Body Radius 등
반복
Number Of Count
첫 도형 것만 적용됨
구분
항목
주의
Laser
Laser Frequency(kHz)
다른 ID 값은 무시됨
Laser
Laser Pulse Duration(ms)
다른 ID 값은 무시됨
Ramping 의 Arc Ramping Interval 을 0 으로 두면 Arc / Arc 3Point 에서 계산이 깨집니다. 권장값은 0.1 mm 입니다.
근거 ScannerParam.cs (항목·단위) / SeqUploadWeldingList.cs:206-212, 1282, 1484

## Slide 7
6. 화면 표기와 동작이 다른 것
알고 쓰면 문제없지만, 모르면 반드시 틀립니다
Zoom 버튼이 반대입니다
버튼
실제 동작
zoom in
화면 축소
zoom out
화면 확대
버튼 이름과 아이콘은 그대로 두고 툴팁에만
정정 문구를 넣었습니다. 아이콘을 믿지 말고
툴팁을 확인하십시오.
(동작을 바꾸면 기존 작업자 습관이 깨지므로 협의로 존치)
레시피 전환 시 덮어쓰기 주의
레시피를 활성화하는 시점에 현재 화면의 도형이
활성 레시피 쪽으로 저장되는 경로가 있습니다.
→ 편집 중이던 내용을 저장하지 않은 채 다른 레시피로
전환하면 그 레시피의 도형이 바뀔 수 있습니다.
작업 규칙
① 도형을 고쳤으면 반드시 저장 후 전환
② 전환 직후 화면의 도형이 의도한 것인지 눈으로 확인
③ 이상하면 그 상태로 저장하지 말고 다시 불러오기
두 항목 모두 현장 배포 시 LASA.dll 을 함께 교체해야 반영됩니다. 실행 파일만 바꾸면 Zoom 툴팁 정정이 적용되지 않습니다.
근거 MainPage.Designer.cs:310,327 · MainPage.cs:745-752 / 상세: 260904_레시피저장_교차오염_트리거차단.md

## Slide 8
7. Run Welding 을 눌렀는데 아무 반응이 없을 때
출사 전에 걸리는 차단 조건들
확인창(Start TeachingRun Sequence?) 이 뜨기 전에 먼저 검사합니다. 불일치면 확인창 자체가 뜨지 않습니다.
#
검사 항목
차단되는 상황
1
활성 레시피 ↔ 화면에 로드된 레시피
화면에 다른 레시피가 올라와 있을 때
2
PLC 지시 레시피 ↔ 활성 레시피
PLC 가 지시한 레시피로 맞추지 않았을 때
3
PLC 지시 페이지 ↔ 현재 페이지
페이지를 맞추지 않았을 때
4
페이지 범위
해당 레시피에 없는 페이지일 때
화면 상단 띠에 PLC 가 지시한 RECIPE / PAGE 가 표시됩니다. 그 값에 맞춰 놓고 누르십시오.
그 밖에 출사가 막히는 경우
원인
확인 방법
Door Open
문이 열려 있으면 차단됩니다. 출사 중 열리면 즉시 강제 OFF
Laser Ready 아님
레시피 화면의 Laser Ready 표시 확인
출사 미지원 도형만 선택
Ellipse / Rectangle / Roi 만 선택하면 출사할 대상이 없습니다
근거 UCScannerObjectTeachingControlBoxViewModel.cs:530-596 / 상세: 260914_레시피페이지_정합성_인터락.md

## Slide 9
8. 이상하면 로그부터
화면에 안 뜨는 원인이 로그에는 남습니다
출사 미지원 객체 건너뜀
Ellipse / Rectangle / Roi 를 건너뛴 기록. 도형 종류·번호·Parameter ID 가 함께 찍힙니다
[LaserCond]
출사 조건 한 줄 요약. Door / EMO / Laser Ready / 알람 / DO·DI 상태를 한 번에 볼 수 있습니다
[DoorInterlock]
문 상태와 차단 여부. PLC 비트와 IO 접점 값이 같이 찍힙니다
Normal Models::
파워 환산 결과. 레시피에 넣은 W 와 실제 지령 % 를 나란히 확인할 수 있습니다
로그 파일은 한글이 CP949 로 저장되어 있습니다. 메모장에서 깨져 보이면 인코딩을 ANSI 로 열어 주십시오.
원인이 안 잡히면 해당 시각 앞뒤 로그를 통째로 전달해 주시면 됩니다.
작성 2026-09-15 · 소스 기준 정적 확인 · 현장 검증 미실시 항목 포함