## Slide 1
자동운전 전환 사전점검
PLC 비트 조건으로 자동 전환하기 전에 알아야 할 것
SeqAutoRunPTOP · 정적 분석 (소스 무수정)
2026-09-16
PtoP 각형화 단동 용접기 (유니셀)
정적분석 · 런타임 미검증
결론부터 — 레시피/페이지 이동과 출사 경로 자체는 끊긴 곳이 없습니다.
다만 사이클 종결부가 실행되지 않고, 자동 경로에는 Door 인터락이 없습니다.
다루는 것 자동 사이클이 실제로 도는 순서 · 빠지는 동작 · 전환 전 확인사항 · 새로 넣은 로그 읽는 법
안 다루는 것 레시피 작성법(별도 매뉴얼) · PLC 래더 · 비전/스카우트 상세

## Slide 2
1. 한눈에 보기
자동으로 돌렸을 때 무엇이 되고 무엇이 안 되는가
정상 동작
항목
판정
PLC 지시 레시피로 전환
정상 — 전환 후 화면 로드까지 확인하고 넘어감
PLC 지시 페이지로 이동
정상 — 레시피별 페이지 수를 보고 검증
해당 페이지 도형만 출사
정상 — 페이지에 맞는 레이어를 선택
레시피/페이지 동시 확인
정상 — 둘 다 맞아야 다음으로 진행
레이저 게이트 ON/OFF
정상 — 정지 시에도 OFF 보장
빠지거나 없는 것
항목
등급
결과
사이클 종결부 3개 동작
치명
파형 미저장 · 생산카운트 미증가 · 비트 미리셋
자동 경로 Door 인터락
높음
문이 열려도 PC 는 출사를 막지 않음
중알람 시 자동운전 정지
높음
정지 대상이 달라 계속 돌아감
같은 페이지 중복 방지
중
PLC 가 신호를 내려야만 안전
빈 페이지 처리
중
객체 0개 페이지를 만나면 운전 정지
출사는 갑니다.
용접 품질이나 위치가 틀어지는
문제는 확인되지 않았습니다.
빠지는 것은 대부분
'기록'과 '안전 백업'입니다.
그래서 전환 자체는
가능합니다.
단, 파형·생산수량이
필요하면 먼저 조치해야 하고
Door 차단은 PLC 쪽에서
보장되는지 확인이 필요합니다.
근거 SeqAutoRunPTOP.cs:172-253 (노드 구성) / :1379-1394 (종결부) / :1244-1377 (출사)

## Slide 3
2. 자동 사이클은 이렇게 돕니다
한 페이지를 용접하고 다시 처음으로 돌아옵니다
1
PLC 가 '페이지 바꿔라' 신호를 켬
PLC_PAGE_CHANGE_REQ 가 켜질 때까지 계속 기다립니다
2
레시피 맞추기
PLC 번호로 레시피를 활성화하고, 화면에 실제로 불러온 뒤 응답을 돌려줍니다
3
페이지 맞추기
페이지 번호를 확인하고 응답. 이때 레시피도 같이 다시 확인합니다
4
용접 리스트 만들기
그 페이지의 도형을 스캐너 리스트로 올립니다
5
PLC 가 '용접해라' 신호를 켬
PLC_WELD_TRIGGER_REQ 를 기다립니다
6
출사
레이저 게이트 ON → 용접 → 게이트 OFF → 원점 복귀
7
완료 신호 보내고 1번으로
PC_WELD_COMPLETE 를 켜고 다시 맨 위로 돌아갑니다
기다리는 곳은
두 군데뿐입니다.
1번(페이지 바꿔라)
5번(용접해라)
여기서 안 넘어가면
PLC 신호가 안 온 것입니다.
7번 뒤에 원래는
파형 저장 · 생산카운트
· 비트 리셋 이 있는데
지금은 실행되지
않습니다. (다음 장)
근거 SeqAutoRunPTOP.cs:211-253 (Flows) / :689 CheckPageNo / :1181 WeldingStartReadBit

## Slide 4
3. [치명] 사이클 마무리 동작이 실행되지 않습니다
용접은 되는데 기록이 남지 않습니다
용접 완료 후 곧바로 '페이지 바꿔라 대기' 로 되돌아갑니다.
돌아가는 조건이 따로 없어서, 그 뒤에 붙어 있는 마무리 3단계로는 한 번도 가지 않습니다.
실행되지 않는 것
현장에서 어떻게 보이나
스캐너 파형 저장
용접 파형 파일이 전혀 쌓이지 않습니다
생산 수량 증가
AutoRun 화면의 Total / Today Product 가 늘지 않습니다
PC 출력비트 일괄 리셋
페이지 전환 완료 비트가 계속 켜진 채로 남습니다
사이클 성공 여부 기록
성공/실패 판정이 남지 않습니다
가장 주의할 점 — '페이지 전환 완료' 비트가 자동운전 내내 켜진 채로 유지됩니다.
소스 주석에는 'PLC 가 이 비트를 보지 않는다(260806 확인)' 고 되어 있습니다. 그 전제가 맞으면 문제없지만, 틀리면 두 번째 페이지부터 PLC 가 전환 완료를 인식하지 못합니다. → PLC 확인 필요 (8쪽 Q1)
용접 자체에는 영향이 없습니다. 파형·생산수량이 당장 필요하지 않다면 이 상태로 전환해도 운전은 됩니다.
필요하다면 조치 후 전환하십시오. (기존 이슈 ISSUE-260828-01)
근거 SeqAutoRunPTOP.cs:1379-1394 (CheckCycleStop) / :1478-1562 (미도달 3노드) / :1076 페이지전환완료 비트

## Slide 5
4. [높음] 안전·정지 관련 두 가지
둘 다 지금은 PLC 쪽에 의존하고 있습니다
1 자동 경로에 Door 인터락이 없습니다
문 열림을 확인해서 출사를 막는 코드는
수동 출사 경로에만 있습니다.
경로
Door 차단
Manual 직접 출사
있음
Recipe 화면 Run Welding
있음
자동 운전 출사
없음
→ 자동 운전 중에는 PLC / 하드와이어가 막아 주어야 합니다.
2 중알람이 자동운전을 멈추지 못합니다
중알람(H)이 뜨면 자동운전을 정지시키도록
되어 있는데, 정지시키라고 지정된 대상이
지금 실제로 돌고 있는 운전과 다릅니다.
항목
값
실제 돌고 있는 운전
SeqAutoRunPTOP
정지 지시 대상
SeqAutoRun (구 버전)
결과
정지하지 않음
중알람 쪽은 지시 대상 이름 하나만 바꾸면 해결됩니다. 다만 지금까지 안 멈추던 것이 멈추기 시작하므로, 먼저 어떤 중알람이 실제로 발생하는지 목록을 확인한 뒤 적용하는 것이 안전합니다.
이번에 그 목록을 모으는 로그를 넣어 두었습니다. (7쪽)
Door 쪽도 마찬가지입니다. 바로 차단을 넣지 않은 이유는 Door 신호의 극성이 실장비에서 아직 확인되지 않았기 때문입니다.
극성이 반대라면 문을 닫아도 열린 것으로 판정해 자동운전이 아예 돌지 않습니다.
그래서 이번에는 판정값을 기록만 하도록 했고, 극성이 확인되면 차단으로 바꿉니다.
근거 AlarmManager_PTOP.cs:20-28 / SeqComponentTeachingRun.cs:285,624 (수동 경로 Door) / ExecuteWelding 내 Door 검사 0건

## Slide 6
5. [중] 알아두어야 할 세 가지
당장 막지는 않지만 상황에 따라 나타납니다
1
같은 페이지를 두 번 용접할 수 있습니다
PC 는 신호가 '켜져 있으면' 진행합니다. 켜지는 순간을 보는 것이 아닙니다. 용접이 끝나고 되돌아왔을 때 PLC 가 아직 신호를 내리지 않았다면 그대로 한 번 더 진행합니다. → PLC 가 신호를 내려 주는지 확인 필요 (8쪽 Q3)
2
객체가 없는 페이지를 만나면 자동운전이 멈춥니다
PLC 가 지정한 페이지에 도형이 하나도 없으면 그 자리에서 운전이 끝납니다(재시작 필요). → 전환 전에 사용할 레시피의 모든 페이지에 도형이 있는지 확인하십시오. 이번에 운전 시작 시 페이지별 도형 수를 로그로 남기도록 했습니다.
3
가변 용접(bit15) 후 이어하기는 아직 완전하지 않습니다
수동으로 용접한 뒤 [AutoRun Resume] 을 누르면, PLC 가 페이지 전환 신호를 다시 보내 주어야 진행됩니다. 보내주지 않으면 대기 상태로 멈춥니다. → PLC 확인 필요 (8쪽 Q4). 자동 전환과 가변 용접을 함께 쓸 계획이면 이 항목을 먼저 정리해야 합니다.
세 가지 모두 소스를 고치지 않았습니다. 확인 결과에 따라 판단할 항목입니다.
근거 CheckPageNo:726 / WeldingStartReadBit:1195 (켜짐 판정) / SetUploadWeldingList:1122-1126 (빈 페이지) / CheckInitCondition:350-365

## Slide 7
6. 이번에 넣은 로그
동작은 하나도 바꾸지 않았습니다 — 기록만 추가했습니다
로그 태그
언제 찍히나
무엇을 알 수 있나
[로그계측][Enter]
운전 시작할 때 1회
레시피의 페이지별 도형 수 — 빈 페이지 사전 확인
[로그계측][CheckPageNo]
매 사이클 시작
신호가 이미 켜져 있었는지 — 중복 용접 위험 확인
[로그계측][DoorCond]
출사 직전
문 열림 판정값 — 극성 확인용 (차단하지 않음)
[로그계측][사이클요약]
매 사이클 끝
레시피·페이지·도형수·용접시간을 한 줄로
[로그계측][중알람]
중알람 발생 시
어떤 중알람이 실제로 뜨는지 목록 수집
사이클 요약은 이렇게 한 줄로 남습니다
[로그계측][사이클요약] #12 Recipe:22 Page:3(Idx:2) 객체:47 용접:2840ms GateON:3390ms PAGE_CMP:ON REQ진입시ON:N Resume:0
이 값이 이러면
이런 뜻입니다
PAGE_CMP 가 계속 ON
페이지 전환 완료 비트가 안 꺼지고 있음 → Q1 확인 필요
REQ진입시ON 이 Y
신호가 안 내려간 채 다음 사이클 진입 → Q3 확인 필요
객체 가 0
빈 페이지 — 곧 운전이 멈춥니다
DoorOpen 이 문 상태와 반대
Door 신호 극성이 뒤집혀 있음 → 차단 적용 보류
근거 커밋 dc012d9 — 마커 [로그계측 2026-09-16] 로 전수 검색 가능 (2파일 10곳)

## Slide 8
7. PLC 측에 확인이 필요한 4가지
이 답이 나와야 다음 조치를 정할 수 있습니다
Q1
'페이지 전환 완료' 비트를 PLC 가 보고 있습니까? 본다면 켜지는 순간을 봅니까, 켜져 있는 상태를 봅니까?
왜 필요한가 — 자동운전 중 이 비트가 계속 켜진 채로 남습니다. 켜지는 순간을 본다면 2페이지째부터 인식이 안 됩니다.
Q2
자동 운전 중 문이 열렸을 때 레이저 차단이 PLC / 하드와이어에서 보장됩니까?
왜 필요한가 — PC 쪽 자동 경로에는 문 열림 차단이 없습니다. 안전 항목이라 가장 먼저 확인이 필요합니다.
Q3
'페이지 바꿔라' / '용접해라' 신호는 PC 응답을 받은 뒤 반드시 꺼집니까?
왜 필요한가 — PC 가 '켜져 있음' 으로 판정하므로, 꺼져야 같은 페이지를 두 번 용접하지 않습니다.
Q4
가변 용접 후 이어하기를 하면 PLC 가 페이지 전환 신호를 다시 보냅니까?
왜 필요한가 — 보내지 않으면 이어하기가 대기 상태로 멈춥니다.
근거 상세 근거는 Doc/인수인계/260916_자동운전_전환_사전점검.md 8장

## Slide 9
8. 자동 전환 전 체크리스트
순서대로 확인하십시오
PLC 확인 4문항 회신 — 특히 Q2(문 열림 차단)
안전 항목이므로 가장 먼저
사용할 레시피의 모든 페이지에 도형이 있는지 확인
빈 페이지가 있으면 그 페이지에서 운전이 멈춥니다
Head Theta 인터락 체크박스 상태 확인
꺼져 있으면 각도 판정을 건너뜁니다
첫 전환은 1사이클씩 관찰
[사이클요약] 로그가 한 줄씩 늘어나는지 확인
파형·생산수량이 필요한지 판단
필요하면 종결부 조치 후 전환 (3쪽)
가변 용접(bit15)을 함께 쓸지 판단
함께 쓸 계획이면 Q4 선행 (5쪽)
전환 후 로그가 쌓이면 Q1 과 Q3 은 PLC 회신 없이도 로그만으로 판별됩니다. ([사이클요약] 의 PAGE_CMP / REQ진입시ON)

## Slide 10
9. 정리
지금 바로 할 수 있는 것
· 자동 전환 자체는 가능
· 로그로 상태 관찰
· 레시피 페이지 점검
· PLC 4문항 발송
확인 후 조치할 것
· Door 차단 적용
(극성 확인 후)
· 중알람 정지 대상 수정
(알람 목록 확인 후)
· 중복 용접 방지
(Q3 회신 후)
별도 판단이 필요한 것
· 사이클 종결부 복구
(파형·생산카운트)
· 빈 페이지 처리 방식
· 가변 용접 이어하기
이 문서는 소스를 읽어서 정리한 것이며, 실제로 자동 운전을 돌려 확인한 내용은 아닙니다.
전환 후 로그를 확보하면 상당 부분이 사실로 확정되거나 해소됩니다.
관련 문서
내용
260916_자동운전_전환_사전점검.md
이 문서의 상세판 (근거 위치 표 포함)
260915_레시피화면_작업매뉴얼_현장용.pptx
레시피 작성·출사 파라미터
260916_PTOP_프로그램_사용설명서.pptx
화면 전체 사용법