## Slide 1
PTOP 용접기 프로그램 사용설명서
화면 구성과 기본 조작 · 소스 기준
ILSOS PrismaticRD_PTOP
2026-09-16
PtoP 각형화 단동 용접기 (유니셀)
최종 사용자용
이 문서는 실제 프로그램 소스에서 확인한 화면 구성과 동작만 담았습니다.
화면에 적힌 이름과 실제 동작이 다른 항목이 있어, 그 부분은 따로 표시해 두었습니다.
다루는 것 메뉴 구성 · 자동 운전 · 수동 출사 · 모니터링 · 알람 · 자주 나오는 증상
안 다루는 것 레시피 작성 상세(별도 매뉴얼) · 캘리브레이션 절차 · 장비 기구 취급

## Slide 2
1. 화면 구성
왼쪽 메뉴 기준입니다
메뉴
하위 화면
무엇을 하는 곳
권한
AutoRun
AutoRun
자동 운전 시작/정지, 생산 현황 확인
-
Recipe
Recipe / 변경이력 / Model
용접 도형과 파라미터 작성
-
Manual
Scanner Operation / Model Finder
수동 출사, 스카우트 촬영
-
Calibration
Scanner / Pixel Resolution
스캐너·카메라 보정
-
Monitoring
PLC Bit / PLC Word / IO
PLC·IO 신호 실시간 확인
-
Device
Device
장비 연결 설정
Level 3
Setting
Setting / Log / Auto Backup
프로그램 설정
Level 1
Alarm
History / Description
알람 이력과 설명
-
자동 운전이 시작되면 Recipe 메뉴가 자동으로 잠깁니다. 운전 중 레시피가 바뀌는 것을 막기 위한 것이며, 정지하면 다시 열립니다.
Device 와 Setting 은 권한 등급이 필요합니다. 로그인 등급이 낮으면 메뉴가 보이지 않거나 열리지 않습니다.
근거 EquipmentSetup.cs:263-351 (메뉴 등록) / :279-292 (Auto 진입 시 Recipe 메뉴 잠금)

## Slide 3
2. 자동 운전 시작과 정지
시작하는 방법이 두 가지입니다
시작
1
AutoRun 화면에서 [Run AutoRun] 을 누르거나, PLC 에서 자동 시작 신호를 보냅니다
둘 중 어느 쪽이든 같은 동작을 합니다
2
'자동 운전을 시작하시겠습니까?' 확인창이 뜹니다
5초 안에 답하지 않으면 자동으로 진행됩니다
3
자동 운전이 시작되고 Recipe 메뉴가 잠깁니다
AutoRun Status 표시가 운전 중으로 바뀝니다
정지
[Stop] 버튼을 누르거나 PLC 에서 정지 신호를 보내면 정지합니다.
정지하면 자동으로 Manual 상태가 되고, 레시피가 정지 직전에 선택되어 있던 것으로 되돌아갑니다. 화면의 레시피가 바뀌어 보이는 것은 이 때문입니다.
가변 용접 안내창(다음 장)이 떠 있는 동안에는 PLC 자동 시작 신호를 무시합니다.
수동 작업 중에 자동 운전이 끼어드는 것을 막기 위한 동작입니다.
근거 UCMainAutoRunViewModel.cs:309-342 (시작) / :449-467 (정지) / PLCController.Config.cs:125-138 (PLC 신호)

## Slide 4
3. AutoRun 화면 읽는 법
화면에 나오는 항목이 각각 무엇인지
묶음
항목
의미
Manual Control
Run AutoRun / Stop
자동 운전 시작 / 정지
Equipment Status
AutoRun Status
운전 중인지 여부
Alarm Status
알람 발생 여부
AutoRun Resume
가변 용접 후 이어하기 (평소에는 안 보임)
Product Info
Total Product
누적 생산 수량
Today Product
오늘 생산 수량
Reset
각각의 수량을 0 으로
Welding Time
직전 용접에 걸린 시간
Lot ID / Cell ID
PLC 에서 받은 식별 번호
Page Num
지금 작업 중인 페이지 번호
Recipe Canvas
-
현재 레시피의 도형이 표시됩니다
Camera View
-
카메라 영상
주의 — 현재 Total / Today Product 수량은 자동 운전에서 증가하지 않습니다.
프로그램 동작상의 문제로 확인되어 별도 검토 중입니다. 생산 수량은 다른 방법으로 집계하십시오.
근거 UCMainAutoRun.xaml:40-137 (화면 구성) / SeqAutoRunPTOP.cs:1379-1394 (수량 미증가 원인)

## Slide 5
4. 가변 용접 안내창이 떴을 때
자동 운전 중 PLC 가 수동 작업을 요청하는 경우입니다
1
'용접 위치 확인' 창이 뜨고 Recipe No / Page No 가 표시됩니다
이 번호를 기억하거나 적어 두십시오
2
[확인] 을 누르면 자동 운전이 멈추고 Manual 상태가 됩니다
PLC 가 지정한 레시피가 자동으로 불러와집니다
3
Recipe 화면에서 해당 페이지로 이동해 수동으로 용접합니다
안내창에 나온 번호와 화면의 레시피·페이지가 같은지 반드시 확인하십시오
4
작업이 끝나면 AutoRun 화면의 [AutoRun Resume] 을 누릅니다
이 버튼은 PLC 요청이 살아 있는 동안에만 보입니다
안내창은 한 번만 뜹니다. [확인] 을 누르면 사라지므로 번호를 놓치기 쉽습니다.
그래서 Recipe 작업 화면 상단에도 같은 번호가 계속 표시되도록 되어 있습니다. 거기서 다시 확인하십시오.
이어하기를 눌렀는데 진행되지 않는 경우가 있습니다. PLC 가 다음 신호를 다시 보내 주어야 진행되는 구조라, 멈춰 있으면 PLC 담당자에게 확인하십시오.
근거 UCMainAutoRunViewModel.cs:208-306 (안내창·Resume) / :214-231 (Recipe 화면 상시 표시)

## Slide 6
5. 수동 출사 — Recipe 화면
Recipe > Scanner Object Teaching 의 오른쪽 조작부
묶음
항목
설명
Scout Image
Run / Run Flying Vision
촬영 실행
Laser Shot
Laser Ready Status
레이저 준비 상태 표시
Object Select
All Object = 전체 / Selected Object = 선택한 것만
Run Welding
출사 실행
Stop
출사 중지
Laser Interlock
FRONT INTERLOCK
체크하면 앞방향 자세에서 출사를 막습니다
DOWN INTERLOCK
체크하면 아래방향 자세에서 출사를 막습니다
Import Object
From DXF
DXF 파일에서 도형 불러오기
Run Welding 을 눌렀는데 아무 반응이 없다면
순서
확인 조건
안 맞으면
1
화면의 레시피/페이지가 PLC 지시와 같은가
차단 안내창이 뜹니다
2
Laser Ready 가 켜져 있는가
'Please check Laser Ready' 표시
3
Model 이 선택되어 있는가
'선택된 model 이 없습니다' 표시
4
문이 닫혀 있는가
'Door Open 상태입니다' 표시
근거 UCScannerObjectTeachingControlBox.xaml:27-200 / ControlBoxViewModel.cs:530-625 / SeqComponentTeachingRun.cs:285

## Slide 7
6. 수동 출사 — Manual 화면
Manual > Scanner Operation 의 레이저 직접 조작부
항목
단위
설명
Power #1
%
중심(Core) 출력
Power #2
%
링(Ring) 출력
Frequency
kHz
주파수
Pulse Width
us
펄스 폭
Use Spot Time
-
켜면 Time(ms) 만큼만 출사하고 자동으로 꺼집니다
No Use Spot Time
-
끄면 [Laser Off] 를 누를 때까지 계속 출사합니다
No Laser (전압만)
-
발진 없이 전압만 인가 (측정용)
DA1 / DA2 Voltage
V
실제 출력된 전압 (읽기 전용)
Laser On / Laser Off
-
출사 시작 / 중지
★ 단위가 화면마다 다릅니다. 이 화면의 Power #1 / #2 는 실제로 % 입니다.
반면 Recipe 화면의 Laser Power 는 이름에 (%) 라고 적혀 있어도 실제로는 W 로 입력해야 합니다. 혼동하지 마십시오.
'No Use Spot Time' 으로 길게 출사하는 중에는 이 화면을 벗어나지 마십시오. 문 열림 감시가 이 화면이 떠 있는 동안에만 동작합니다.
근거 UCScannerLaserControl.xaml:38-135 / UCScannerLaserControlViewModel.cs:295-499 / SeqUploadWeldingList.cs:651-684 (Recipe 쪽 W)

## Slide 8
7. 신호 확인 — Monitoring
PLC·IO 신호를 직접 볼 수 있습니다
화면
보이는 것
언제 쓰나
PLC Bit
PLC 와 주고받는 ON/OFF 신호
자동 운전이 안 넘어갈 때 어느 신호에서 막혔는지
PLC Word
레시피 번호·페이지 번호 등 숫자 값
PLC 지시 번호와 PC 응답 번호가 같은지 확인
IO
입출력 접점 상태
문 열림, 레이저 준비 등 접점 확인
자동 운전이 멈춰 있을 때 먼저 볼 것
상황
확인할 신호
페이지가 안 넘어감
PLC 의 '페이지 전환 요청' 신호가 켜졌는지
페이지는 맞는데 용접을 안 함
PLC 의 '용접 요청' 신호가 켜졌는지
계속 같은 자리에서 대기
PLC 지시 번호와 PC 응답 번호가 서로 다른지
PC 는 PLC 가 준 번호를 그대로 되돌려 보내고, 그 값이 서로 같아질 때까지 기다립니다.
두 번호가 다르면 PC 가 아직 확정하지 못한 것이고, 같은데도 안 넘어가면 PLC 쪽 다음 신호를 기다리는 중입니다.
Monitoring 화면은 보기 전용으로 쓰십시오. 운전 중 신호를 직접 조작하면 PLC 와 어긋납니다.
근거 EquipmentSetup.cs:316-322 / SeqAutoRunPTOP.cs:475-579, 953-1086 (번호 일치 대기)

## Slide 9
8. 알람
Alarm 메뉴에서 이력과 설명을 볼 수 있습니다
화면
내용
History
발생한 알람의 시각과 코드 이력
Description
알람 코드별 설명
주의 — 현재 중알람이 발생해도 자동 운전이 자동으로 멈추지 않습니다.
알람이 뜨면 화면을 확인하고 필요하면 직접 [Stop] 으로 정지시키십시오. 프로그램 수정이 예정되어 있습니다.
또한 일부 입출력 관련 알람은 현재 발생하지 않도록 되어 있습니다.
레이저·센서 관련 이상은 알람이 아니라 Monitoring 화면의 접점으로 확인하셔야 합니다.
기동 직후 알람이 뜨는 경우
프로그램을 켠 직후에는 PLC·장비 연결이 완료되기 전이라 알람이 한 번 뜰 수 있습니다.
연결이 끝난 뒤에도 남아 있는 알람만 실제 이상으로 보고 조치하십시오.
근거 EquipmentSetup.cs:336-340 / AlarmManager_PTOP.cs:20-28 / SeqAlarmMonitor CheckDeviceIO

## Slide 10
9. 자주 나오는 증상과 대처
먼저 확인해 볼 것들입니다
증상
먼저 확인할 것
도형을 그렸는데 용접이 안 됨
도형 속성의 Enable Mark 가 꺼져 있는지 → 저장했는지 → 그 페이지에 그렸는지 → Object Select 가 Selected Object 면 그 도형을 선택했는지 순으로 확인
Run Welding 이 반응 없음
레시피/페이지가 PLC 지시와 같은지 → Laser Ready → Model 선택 → 문 닫힘 순으로 확인 (5쪽)
출력이 설정값보다 약함
Recipe 화면의 Laser Power 는 % 가 아니라 W 입니다. 파워 보정값이 맞는지 함께 확인하십시오
자동 운전이 한 자리에서 멈춤
Monitoring 에서 PLC 신호와 번호 일치 여부 확인 (7쪽). 대부분 PLC 다음 신호 대기입니다
자동 운전이 갑자기 끝남
그 페이지에 도형이 하나도 없으면 운전이 종료됩니다. 레시피의 모든 페이지를 확인하십시오
생산 수량이 안 올라감
현재 자동 운전에서는 증가하지 않습니다. 알려진 사항이며 별도 검토 중입니다
레시피가 저절로 바뀐 것 같음
자동 운전을 정지하면 직전 선택 레시피로 되돌아갑니다. 정상 동작입니다
확대/축소 버튼이 반대로 동작
버튼 이름과 실제 동작이 반대입니다. 현장 조작 습관 유지를 위해 그대로 두었습니다
근거 SeqUploadWeldingList.cs:613-634 / ControlBoxViewModel.cs:530-625 / MainPage.Designer.cs:310,327

## Slide 11
10. 문제가 생겼을 때 남겨야 할 것
원인을 찾으려면 이 세 가지가 필요합니다
1
발생 시각
몇 시 몇 분에 일어났는지. 로그에서 해당 구간을 찾는 기준이 됩니다.
2
그때의 레시피 번호와 페이지 번호
AutoRun 화면의 Page Num, 그리고 Recipe 화면 상단에 표시된 PLC 지시 번호를 함께 적어 주십시오.
3
화면 사진
알람 창, 안내창, Monitoring 화면을 찍어 두면 재현 없이도 상당 부분 판단할 수 있습니다.
프로그램은 동작 내용을 로그 파일로 남기고 있습니다. 위 세 가지를 알려 주시면 해당 구간의 로그를 대조해 원인을 찾을 수 있습니다. 로그 파일은 담당자가 회수합니다.
함께 보면 좋은 문서
내용
260915_레시피화면_작업매뉴얼_현장용.pptx
레시피 작성과 출사 파라미터 상세
260916_자동운전_전환_사전점검_현장용.pptx
자동 운전 전환 시 확인사항

## Slide 12
11. 꼭 기억할 것
화면과 실제 동작이 다른 항목입니다
Recipe 화면의 Laser Power 는 W 입니다
이름에 (%) 라고 적혀 있지만 실제로는 W 로 동작합니다. % 로 알고 넣으면 출력이 크게 달라집니다.
Enable Mark 를 끄면 그려져 있어도 용접되지 않습니다
도형은 화면에 그대로 보이기 때문에 알아채기 어렵습니다. 특정 도형만 빠지면 이 값을 먼저 확인하십시오.
확대 / 축소 버튼은 이름과 동작이 반대입니다
현장 조작 습관을 유지하기 위해 동작은 그대로 두고 설명 문구만 정정했습니다.
자동 운전 중에는 생산 수량이 올라가지 않습니다
알려진 사항입니다. 수량 집계는 다른 방법으로 하십시오.
중알람이 떠도 자동 운전이 자동으로 멈추지 않습니다
알람 확인 후 필요하면 직접 정지시키십시오.
근거 각 항목의 근거는 5·6·9쪽 하단 참조