## Slide 1
SW DESIGN DOCUMENT
P-PRJ BFHB SW 설계서
인도향 P-Project · HFHB (Button Flex Hot Bar 열압착 본딩기)
A device that compresses a button flex by applying pressure and temperature to a point
시스템 사업팀
조정묵 과장 jojeongmuk@ubisam.com
남재근 대리 namjaegeun@ubisam.com

## Slide 2
00.
변경 이력
Revision History
No.
Version
변경일자
변경자
변경 내용
1
1.0
2025.04.28
조정묵
초안 작성
2
1.1
2025.04.29
조정묵
UI 안, Class 내용 추가
3
1.2
2025.05.09
조정묵
250425_엑추에이터 정리.xlsx 내용 반영
4
1.3
2025.05.15
조정묵
[DFM]_LG PRI_V57_BFHB_1.2 내용 반영
5
1.4
2025.05.21
조정묵
[DFM]_LG PRI_V57_BFHB_1.7 내용 반영
Ubisam | P-PRJ BFHB SW 설계서
1

## Slide 3
Contents
목차
01
System Overview
시스템 구성도
02
UI Concept
Main / Teaching UI 구성
03
Sequence Flowchart
Loading · Bonding · Unloading · PDCA
04
Class 관계도
Class Diagram
05
축 구성
Axis Configuration
06
IO 구성
I/O Map
Ubisam | P-PRJ BFHB SW 설계서
2

## Slide 4
01
System Overview
시스템 구성도

## Slide 5
02.
UI Concept
Main UI 구성 1
HotBar 측정 값
〔 선형 그래프 (최근 생산 100개 표시) 〕
IO Monitoring
〔 조작 버튼 / 상태 표시 〕
CPK
〔 막대형 그래프 〕
OK 판정률
〔 도넛 그래프 (Bali 수신 + 현재공정 판정) 〕
Ubisam | P-PRJ BFHB SW 설계서
3

## Slide 6
03.
Sequence Flowchart
[Loading]
Wait (Is Loader Empty)
SendMachine_Ready
Is UpStream Ready
CHECK_UPSTREAM
Wait (Is Board Available)
BoardAvailable
Loader Conveyor On
SendStartTransport
Is TransportError
TransportError
Conveyor Stop
Sequence Stop
Ubisam | P-PRJ BFHB SW 설계서
4

## Slide 7
06.
IO 구성
I/O Map
No. | Type | Address | Signal Name | Description
1 | DI | X00.0 | Start_Button | 사이클 시작 입력
2 | DI | X00.1 | Stop_Button | 사이클 정지 입력
3 | DI | X00.2 | EMG_Stop | 비상 정지
4 | DO | Y10.0 | Tower_Lamp_R | 경광등 적색
5 | DO | Y10.1 | Conveyor_Run | 컨베이어 구동
6 | DO | Y10.2 | Stopper1_Up | 스토퍼1 상승
Ubisam | P-PRJ BFHB SW 설계서
5

## Slide 8
07
Operation Manual
조작 매뉴얼

## Slide 9
07.
화면 설명
Main 운전 화면
〔 Main 운전 화면 캡처 〕
1
1
운전 상태 표시
현재 사이클/공정 상태 램프
2
2
측정값 그래프
Load Cell · 온도 실시간 추이
3
3
판정 결과
OK/NG 도넛 그래프
4
4
조작 버튼
Start / Stop / Reset
5
5
알람 표시줄
최근 발생 알람 메시지
Ubisam | P-PRJ BFHB SW 설계서
6

## Slide 10
07.
조작 절차
운전 시작 순서
1
전원 ON 및 초기화
메인 전원 인가 후 [Reset] 버튼으로 장비 초기화
2
원점 복귀
[Home] 버튼 선택 → 전 축 원점 복귀 완료 확인
3
레시피 선택
생산 모델에 맞는 레시피 로드 및 파라미터 확인
4
자동 운전 시작
[Auto] 모드 전환 후 [Start] 버튼으로 사이클 시작
5
운전 종료
[Stop] 후 사이클 완료 대기 → 전원 OFF
Ubisam | P-PRJ BFHB SW 설계서
7

## Slide 11
07.
버튼 설명
Main UI 조작 버튼
▶
Start
자동 운전 시작
■
Stop
사이클 정지
↺
Reset
알람 해제 / 초기화
⌂
Home
전 축 원점 복귀
≡
Recipe
레시피 관리 화면
⚙
Setup
설정 / 파라미터
Ubisam | P-PRJ BFHB SW 설계서
8

## Slide 12
07.
알람 및 조치 방법
주요 알람 코드
주의
알람 발생 시 원인 확인 후 아래 조치 방법을 순서대로 수행하십시오.
코드 | 알람명 | 발생 원인 | 조치 방법
AL-001 | 비상정지 입력 | EMG 버튼 눌림 | 안전 확인 후 EMG 해제 → Reset
AL-012 | 원점 복귀 실패 | 센서 미감지 / 간섭 | 축 위치 확인 후 수동 원점 재시도
AL-024 | Load Cell 통신 이상 | 케이블 단선 / 노이즈 | 커넥터 체결 확인 후 전원 재투입
AL-031 | 온도 상한 초과 | Heater 과열 | 설정 온도 확인 → 냉각 후 재가동
Ubisam | P-PRJ BFHB SW 설계서
9

## Slide 13
Thank You
문의 사항은 아래 담당자에게 연락 바랍니다.
시스템 사업팀
조정묵 과장 jojeongmuk@ubisam.com
남재근 대리 namjaegeun@ubisam.com