## Slide 1
8. 설비 HMI 조작 방법
항목
AutoRun 화면 (1/1)
현재 위치 : AutoRun (자동 운전)
1. Working Position 공정 진행 위치를 단계로 표시. Start → Loading → Weld P1~P4 → Unloading. 현재 진행 단계가 하이라이트된다.
2. Manual Control Run AutoRun → 자동운전 시작, Stop → 자동운전 정지.
3. Equipment Status AutoRun/Alarm 상태와 AutoRun Resume(이어하기) 버튼. Resume 버튼은 PLC BIT15가 TRUE일 때만 표시되며, 누르면 PC가 BIT15를 PLC에 TRUE로 전달해 중단된 AutoRun 시퀀스를 이어서 진행한다 (모드 전환).
4. Product Info Total/Today 생산수량과 시간, Lot ID·Cell ID, NG 판정을 표시. Reset으로 카운트를 초기화한다.
5. Recipe / Camera View 현재 레시피의 용접 도형 캔버스와 실시간 카메라 영상을 표시.
6. 용접 위치 확인 팝업 (BIT15) AutoRun 시퀀스 중 PLC BIT15가 TRUE가 되면 표시되는 안내 팝업. 어느 레시피의 어느 페이지에서 가접 출사를 해야 하는지(Recipe No·Page No)를 알려준다. [확인]을 누르면 팝업이 닫히고, 안내된 레시피 화면으로 이동해 수동으로 가접 출사한다. 출사 후 Equipment Status(③)의 AutoRun Resume를 누르면 Auto 모드로 복귀해 시퀀스를 이어서 진행한다. (Aurora MessageDialog · OK-only 모달 · 블로킹)
25 / #
- 01) AutoRun
AutoRun
Recipe
Manual
Calibration
Monitoring
Device
Setting
Alarm
1
2
3
4
5
6

## Slide 2
8. 설비 HMI 조작 방법
항목
Recipe 화면 (1/6)
현재 위치 : Recipe > LASA Editor
1. 드로잉 툴 리본 (좌) Sel·Line·Arc·Rect·Zig·Move·Copy 등 용접 경로 도형을 그리고 편집하는 도구.
2. Drawing Canvas (중앙) 용접 경로(도형)를 그리고 편집하는 영역. 도형의 위치·형상을 직접 작성한다.
3. Page 콤보 (우상) 편집할 페이지를 선택. New·Copy·Del로 페이지 추가·복사·삭제.
4. Object Tree 현재 페이지의 도형 오브젝트 목록을 트리로 표시·선택한다.
5. Parameter / PropertyGrid 선택한 도형의 Power·Speed·Freq·Repeat 등 용접 속성을 편집. [Parameter] 버튼으로 상세 파라미터 팝업 호출.
25 / #
- 02) Recipe — LASA Editor
AutoRun
Recipe
Manual
Calibration
Monitoring
Device
Setting
Alarm
1
2
3
4
5

## Slide 3
8. 설비 HMI 조작 방법
항목
Recipe 화면 (2/6)
현재 위치 : Recipe > Scanner Object Teaching
1. Scout Image Run Scout Normal → 스카우트 촬영 시작 / Stop. Flying Vision 선택 시 비행 촬영 모드로 전환. ScanRow Sleep·RowChange Sleep은 ScoutNormal이 필드를 행 단위로 이동·촬영할 때 넣는 지연(sleep)으로, 기계 이동 직후 잔진동이 가라앉은 뒤 촬영하게 해 흔들림 캡처를 방지한다 (고정값 아닌 사용자 수동 입력). ScanRow Sleep=행 내 이동 후 대기, RowChange Sleep=다음 행 전환 후 대기.
2. Laser Shot Guid Beam → 가이드 빔으로 조사 위치를 확인, Laser Ready → 레이저 발진용 IO 컨트롤러 값을 변경해 발진 준비 상태로 전환.
3. Object Select 캔버스에서 대상 오브젝트를 선택한 뒤 Run Welding으로 해당 도형을 용접 실행 / Stop.
4. Import Object From DXF Select Import File로 DXF 파일을 불러와 외부 도형을 캔버스로 가져온다.
5. LASA Canvas (우) 티칭 대상 도형을 표시하는 캔버스.
25 / #
- 03) Recipe — Scanner Object Teaching
AutoRun
Recipe
Manual
Calibration
Monitoring
Device
Setting
Alarm
1
2
3
4
5

## Slide 4
8. 설비 HMI 조작 방법
항목
Recipe 화면 (3/6)
현재 위치 : Recipe > LASA > [Parameter]
1. Parameter Set (좌) Ext + 1~16 파라미터 세트를 선택. 선택한 세트의 값을 오른쪽에서 편집한다.
2. Scanner Mark/Spot Shot Time, Jump/Polygon Delay, Laser On/Off Delay, 속도 등 스캐너 동작 타이밍을 설정.
3. Laser Power #1/#2, Frequency, Pulse Duration, PRF, Waveform 등 레이저 출력을 설정.
4. Wobbel Wobbel 설정 — Shape, Transversal, Longitudinal, Frequency. Zigzag/SnowMan 에디터로 패턴 편집.
5. Ramping / 입출력 Start/End Power·Slope 등 램핑 설정. Copy/Paste로 세트 간 복사, Import/Export로 파라미터 파일 입출력.
25 / #
- 04) Recipe — Welding Parameter
AutoRun
Recipe
Manual
Calibration
Monitoring
Device
Setting
Alarm
1
2
3
4
5

## Slide 5
8. 설비 HMI 조작 방법
항목
Recipe 화면 (4/6)
현재 위치 : Recipe > LASA > Field Scan
1. Select All / Deselect All 스캔 대상 필드를 전체 선택·해제한다.
2. 필드 셀 그리드 셀을 클릭해 스캔할 필드를 개별 선택. 선택된 셀이 강조 표시된다.
3. 스캔 필드 항목 저장 선택한 필드 구성을 저장한다.
4. SCAN 선택한 필드에 대해 스카우트 이미지 촬영을 실행.
25 / #
- 05) Recipe — Field Scan
AutoRun
Recipe
Manual
Calibration
Monitoring
Device
Setting
Alarm
1
2
3
4

## Slide 6
8. 설비 HMI 조작 방법
항목
Recipe 화면 (5/6)
현재 위치 : Recipe > Model
1. Equipment Specific / Teaching Run 상단 토글로 편집 모드 (Equipment Specific / Teaching Run)를 선택한다.
2. 편집 영역 선택한 토글에 따라 해당 편집 그리드 (GridEquipmentSpecificEdit / GridTeachingRunEdit)가 주입되어 표시된다.
25 / #
- 06) Recipe — Model Editor
AutoRun
Recipe
Manual
Calibration
Monitoring
Device
Setting
Alarm
1
2

## Slide 7
8. 설비 HMI 조작 방법
항목
Recipe 화면 (6/6)
현재 위치 : Recipe > Change History
1. Start Date / End Date 조회할 기간을 DatePicker로 지정.
2. Search 지정한 기간 내 레시피 변경 이력을 조회한다.
3. 이력 표 Date · RecipeName · Description으로 변경 내용을 시간순 표시.
25 / #
- 07) Recipe — Change History
AutoRun
Recipe
Manual
Calibration
Monitoring
Device
Setting
Alarm
1
2
3

## Slide 8
8. 설비 HMI 조작 방법
항목
Manual 화면 (1/3)
현재 위치 : Manual > Scanner Operation
1. Select Field / Camera View Select Field로 스캔 필드를 선택, 좌측에 실시간 카메라 영상을 표시.
2. X / Y[mm] · Status 현재 스캐너 X/Y 좌표(mm)와 동작 상태를 표시.
3. Scanner Motion 조그(↑↓←→·HOME)와 Step·Speed(LOW/MID/HIGH)로 수동 이동. ABS/REL 선택 후 Move X/Y로 지정 위치로 이동.
4. Control Setting 레이저 Power #1/#2, Frequency, Pulse Width를 설정.
5. Laser Shot Control Timer Set(Use Spot Time·Time·Laser Fire)으로 발진 시간 설정, Laser On/Off로 수동 발진.
25 / #
- 08) Manual — Scanner Operation
AutoRun
Recipe
Manual
Calibration
Monitoring
Device
Setting
Alarm
1
2
3
4
5

## Slide 9
8. 설비 HMI 조작 방법
항목
Manual 화면 (2/3)
현재 위치 : Manual > Scanner > [Select Field]
1. Edit Pos Idx 필드 위치 인덱스를 편집한다.
2. Select / Deselect All · Invert 필드를 일괄 선택·해제하거나 선택 상태를 반전한다.
3. Save 선택한 필드를 저장. (FieldHelper.json, 페이지별 저장)
4. 필드 그리드 필드 셀을 다중 선택하는 그리드 (예시 5×6).
25 / #
- 09) Manual — Select Scout Field
AutoRun
Recipe
Manual
Calibration
Monitoring
Device
Setting
Alarm
1
2
3
4

## Slide 10
8. 설비 HMI 조작 방법
항목
Manual 화면 (3/3)
현재 위치 : Manual > Model Finder
1. File Path Manager Model / Page 트리에서 검색에 사용할 이미지를 선택.
2. Current Model Param 현재 적용 중인 모델 파라미터.
3. Test Model Param 테스트용 모델 파라미터. 값을 바꿔가며 검색 결과를 비교한다.
4. ROI · Model Control ROI(LT_X/Y·W·H)로 검색 영역 지정, Accept·Certainty·Scale·Angle·Smooth로 패턴 인식 조건을 설정.
5. PREV·NEXT·FIND·GRAB FIND / Pattern List PREV/NEXT로 이미지를 이동. FIND=현재 이미지에서 패턴 탐색, GRAB FIND=카메라로 새 이미지를 획득한 뒤 탐색. Pattern List에 결과를 표시.
25 / #
- 10) Manual — Model Finder
AutoRun
Recipe
Manual
Calibration
Monitoring
Device
Setting
Alarm
1
2
3
4
5

## Slide 11
8. 설비 HMI 조작 방법
항목
Calibration 화면 (1/2)
현재 위치 : Calibration > Scanner
1. Vision Correction List 기준 격자점 목록 (No·Row·Col). Correction(②) Apply로 Master X/Y(설계 좌표)가 채워지고, Run Scanner Calib 후 패턴매칭으로 찾은 Vision X/Y(실측 OFFSET)가 옆에 채워진다.
2. Correction Row·Column·Unit Length·Tilting 등 param 입력 후 Apply → ①List에 기준 격자점 생성. Save DataFile → 보정 좌표를 text 파일로 저장. Run CorrectionPro → 외부 응용프로그램을 열어 저장 파일을 순서대로 불러와 보정 작업 후 ct5 보정 파일을 생성한다.
3. Scanner Calibration Calib Type = Vision Calib 로 Run Scanner Calib 실행. ⑤ 패턴리스트의 2번째 패턴으로 각 격자점을 패턴매칭해 찾고, OFFSET(Vision X/Y)을 ①List에 채운다. (Stop = 중지)
4. Mark Grid Laser Param 설정 후 Run Mark Grid 실행 → 레이저로 그리드를 실제 출사(마킹). Vision ct5를 Scanner CorrectionFile 경로에 적용한 채 마킹하고, 출사된 Grid를 다시 Vision Calib 하여 Laser용 ct5를 얻는다 (반복).
5. Pattern List / Camera View 패턴매칭에 사용하는 패턴 목록 (Run Scanner Calib은 2번째 패턴 사용)과 카메라 실시간 영상.
25 / #
- 11) Calibration — Scanner
AutoRun
Recipe
Manual
Calibration
Monitoring
Device
Setting
Alarm
1
2
3
4
5

## Slide 12
8. 설비 HMI 조작 방법
항목
Calibration 화면 (2/2)
현재 위치 : Calibration > Pixel Resolution
1. Vision Cross Line Coordinate No·Index·Vision X/Y·Distance 좌표 목록. Sort X/Y로 정렬, Delete Data로 삭제.
2. Graphic Load Image로 Cross Line(십자선) 이미지를 불러와 표시.
3. Find Cross Line Canny Threshold·RHO·Line Threshold· Line Length 등으로 십자선을 검출한다.
4. Calculate Distance Pixel Distance와 Cross Design Distance로 배율(Magnification Result)을 산출.
25 / #
- 12) Calibration — Pixel Resolution
AutoRun
Recipe
Manual
Calibration
Monitoring
Device
Setting
Alarm
1
2
3
4

## Slide 13
8. 설비 HMI 조작 방법
항목
Monitoring 화면 (1/3)
현재 위치 : Monitoring > IO Interface
1. Digital Inputs / Outputs 디지털 입력·출력 목록. Address·Description·Status(LED)로 표시.
2. Analog Inputs / Outputs 아날로그 입력·출력 목록. Address·Description·Status(값)로 표시.
3. Set BIT 디지털 출력 비트를 강제로 ON/OFF 설정.
4. ChangeValue Set 아날로그 출력 값을 입력해 변경.
25 / #
- 13) Monitoring — IO Interface
AutoRun
Recipe
Manual
Calibration
Monitoring
Device
Setting
Alarm
1
2
3
4

## Slide 14
8. 설비 HMI 조작 방법
항목
Monitoring 화면 (2/3)
현재 위치 : Monitoring > PLC Bit
1. Bit Input / Bit Output PLC 비트 입력·출력 목록. Address·Description·Status(LED)로 표시.
2. 표시 옵션 (With Description Only · Filter) With Description Only=설명 있는 항목만 표시. Filter=주소/설명으로 검색.
3. ChangeValue Change 지정한 주소의 비트 값을 변경.
25 / #
- 14) Monitoring — PLC Bit
AutoRun
Recipe
Manual
Calibration
Monitoring
Device
Setting
Alarm
1
2
3

## Slide 15
8. 설비 HMI 조작 방법
항목
Monitoring 화면 (3/3)
현재 위치 : Monitoring > PLC Word
1. Word Input / Word Output PLC 워드 입력·출력 목록. Address·Description·Status(값)로 표시.
2. ChangeValue Change 지정한 주소의 워드 값을 변경.
3. Type WORD / INT16 / INT32 / FLOAT 표시 형식을 선택.
4. Hex 16진수 표시로 전환.
25 / #
- 15) Monitoring — PLC Word
AutoRun
Recipe
Manual
Calibration
Monitoring
Device
Setting
Alarm
1
2
3
4